建筑施工常见伤害及防范

| 课程名称 | 建筑施工技术 | 章 节 | 第五章 建筑施工常见伤害及防范 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课题 | 建筑施工常见伤害及防范 | 课 时 | 2课时 |
| 授课时间 | 2010年4月10日 | 授课班级 | 2009级施工技术班 |
| 授课内容 | 常见伤害及防范 | 授课方式 | 讲授、案例分析、演示 |
| 教学目标 | 知识目标 | 掌握在建筑施工过程中常见伤害及防范方法。 |
|  | 技能目标 | 通过学生案例学习，提高认识建筑施工常见伤害的能力。 |
|  | 德育 目标 | 1、培养学生互相帮助、团结协作的良好品质和专业精神。 2、培养学生关心他人的品质。 |
|  | 情感目标 | 轻松的学习环境，让学生们在团结协作的气氛中进行学习，培养学生的学习情感。 |
| 重 点 | 高处坠落、坍塌、物体打击、机具（起重）伤害、触电等五大类建筑施工伤害的认识与防护。 |
| 难 点 | 高处坠落、坍塌、物体打击、机具（起重）伤害、触电等五大类建筑施工伤害的防范措施。 |
| 教学环境 | 多媒体课件、多媒体教学演示软件（教室配有黑板） |
| 教学设计 | 以教师引导、讲授、趣味性课件演示相结合，充分调动学生主动参与教学的双边交流。运用多媒体教学手段，灵活方便的交互界面极大地提高学生学习效率。注重学科之间的整合，将学生已有知识及生活积累作为资源，并与新知识相结合。在学习中发现，在发现中学习，拓宽了学习知识的渠道。 |

建筑施工常见伤害及其防范

一、教学目标

根据学生已有认知结构、学习现状及教学大纲的要求，制定如下教学目标：

1、认知目标

掌握在建筑施工过程中常见伤害及防范方法。

2、能力目标

通过学生案例学习，提高认识建筑施工常见伤害的能力。

3、德育目标

- 培养学生互相帮助、团结协作的良好品质和专业精神。

- 培养学生关心他人的品质。

- 教学重点和难点

根据以上所制定的教学目标，结合学生的实际情况，我确定如下的教学重点和难点：

1、教学重点

高处坠落、坍塌、物体打击、机具（起重）伤害、触电等五大类建筑施工伤害的认识与防护。

2、教学难点

高处坠落、坍塌、物体打击、机具（起重）伤害、触电等五大类建筑施工伤害的防范措施。

- 学生分析

1、学生情况

上课班级是高级技工二年级建筑施工技术专业班，该班学生在课堂上的反应积极、活跃。在学习本单元内容之前，学生已经学习并掌握了建筑施工技术，并且有建筑工地实习经历。班中有将近90%的学生来自农村，另有10%的学生来自城市，学生对建筑施工技术掌握层次分差较大，个体差异明显，对学生的教授不能一概而论。

2、学法指导

针对以上的情况，我从学生学习的角度出发，为指导他们更好地学好本单元的内容，具体采用了如下方法：

1）案例教学法

学生在实践过程中可能会遇到的问题，在教材中有明确的知识点及操作指导，因此我对于基本问题的处理，采用案例法，培养学生的思考能力和学习能动性。

4）合作学习法

将学生进行分组协作学习，学生在小组中进行讨论，互相帮助，采用这样的同伴间学习的方式，可以充分发挥学生学习的积极性，弥补教师教学过程中的不足，并有助于团结协作的专业精神的培养。

- 教学资源

多媒体教室，PPT动画与黑板板书教学相结合。

# 五、【教学导入】（5分钟）

# 1、建筑业是高危行业

# 建筑行业属于高危行业，希望大家始终把安全生产摆在首位！建筑安全生产的条条规程都是血染成的，我们没有必要再用血来验证。

# 建筑施工行业易发生各种伤害事故。从2005年～2007年，全国建筑施工事故死亡人数多达3253人，其中2005年1193人，2006年1048人，2007年1012人，虽逐年下降，但未能避免。

2、常见伤害事故类型

建筑施工行业室外作业多、高处作业多、地下作业多、立体交叉作业多、作业面变化多，常见的伤害事故大体可分为：高处坠落、坍塌、物体打击、机具（起重）伤害、触电等五大类，这五大类事故死亡人数占全部事故死亡人数的90%以上，是施工防范的重点。

3、事故伤害的主体

建筑工人是建筑业生产的主力军，也是受事故伤害最大的群体。

4、事故防范的重点

一旦发生伤害事故，或家破人亡！或终身残疾！所以防范事故的发生是安全生产的重点。我们必须坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。我们要增强安全意识、掌握必要的安全知识和技能，才能在生产作业中做到“不伤害自己，不伤害别人，不被别人所伤害”。

下面和大家一起学习，建筑施工人员个人怎样有效防范五大类事故伤害。希望通过这次学习，大家能进一步掌握施工过程中的安全知识和事故防范的技能。

# 六、【授课内容】案例学习及分析（75分 钟）

（一）坍塌事故伤害及防护（15分钟）

【引入案例】

思考：这个事故发生的原因是什么？

事 故 原 因：1、违章作业。

2、采用掏挖的拆除方法，造成墙体突然坍塌。

3、施工人员安全意识松懈，对拆除施工不重视。

4、施工人员具备的安全知识太少，自我防护能力不强。

事 故 教 训：1、拆除作业必须从上至下、逐层拆除分段进行。 
             2、拆除作业严禁采用掏掘或推倒的方法。 
             3、拆除施工专业性较强，作业人员必须具备相应的专业能力。

思考提问（互动环节）：类似的工程事故有哪些？

【分析案例】

事故时间：2003年6月24日

事故地点：深圳市龙岗区

事故类别：坍塌

伤亡情况：死亡1人

事故经过：某花园10区商业街工程，于2003年6月24日上午9时30分开始浇筑屋面混凝土。浇筑采用梁、板、柱一次现浇的方式。下午1时30分，已浇筑混凝土120立方米，此时高8.8m的高支模支撑体系突然局局部坍塌，造成支撑体系倾斜。现场18名作业人员中，工程师熊××被压在混凝土下，经抢救无效死亡，另有两名工人受轻伤。

【事故原因】

直接原因：

高支模支撑体系未按施工方案要求搭设，立杆间距过大，横杆步距过大，无剪刀撑，无扫地杆，脚手架与建筑物无连接，导致支撑体系失稳。

间接原因：

1.施工企业安全管理体系不健全，对项目缺乏有效管理。

2.项目安全管理制度不落实，高支模搭设未履行必要的验收手续。

3.监理公司在高支模专项方案审批和验收方面监理不到位。

【事故教训】

1.高支模支撑体系的搭设必须严格按照施工方案进行，严格控制立杆间距、横杆步距、剪刀撑、扫地杆，做好架体与建筑物的连接，保证支撑体系的稳定性。

2.高支模支撑体系搭设完毕必须履行验收手续，未经验收或验收不合格的，不准使用。

3.加强现场安全检查力度，及时发现隐患及时整改。

4.监理公司必须履行监理单位的安全责任，加强对施工现场的安全监理，及时发现问题，解决问题。

【类似事故】

土石方护坡坍塌；建筑物作业面施工超载坍塌；结构混凝土模板系统坍塌；脚手架坍塌；拆除坍塌等。

【防范措施】

1．严格规章制度。对不具备建筑安装技术知识、非法承建工程的无证人员，决不许上岗作业。发现一起，必须坚决制止一起，造成人员伤亡和经济损失构成犯罪的，必须给予严厉制裁。

2．加强安全生产管理。建筑工程，必须讲科学，严格施工规定。设计、审核和批准必须严格把关。施工中要经常检查，发现问题及时纠正，竣工后要认真验收，不符合质量要求，坚决采取措施，予以纠正。

（二）物体打击事故伤害及防护（15分钟）

【案例分析】

事故经过：
        2003年2月13日上午7时10分，在某工程二期施工现场，钢筋班工人准备将堆放在基坑边上的钢筋原料移至钢筋加工场，钢筋工刘×等3名工人在钢筋堆旁作转运工作。由于堆放的钢筋不稳，刘×站在钢筋堆上不慎滑倒，被随后滚落的一捆钢筋压伤。7时25分刘×被送到医院，经抢救无效于12时20分死亡。

# 【事故原因】

直接原因：

场地狭小，钢筋材料堆放困难，堆放不整齐，不稳。

间接原因：

1、工人自我保护意识不强，对工作场所情况不了解。
2、吊装管理不到位。

事故教训：
1、加强对工人的安全教育，提高安全素质和技能，增强安全意识。
2、对于场地狭小的现场，应进行科学的文明施工组织设计，合理安排场地，物料堆放必须整齐有序。

【类似事故】（互动环节：请大家列举类似事故。）

钢管打击，木头打击，模板打击、玻璃、滚石、零部件或工具打击等。

# 【防范措施】

1.戴好安全帽是安全的基本保障；工完场清是良好的作业习惯；不伤害他人是基本的职业道德。

2.高处作业人员应配带工具袋，物品随用随拿，防坠落伤人。

3.清理楼层杂物及建筑垃圾，应集中放入垃圾桶或斗车内，及时吊运到地面（或专用垃圾道），不向外（下）投掷。

4.搭设或拆除脚手架和大型模板时，设警戒区，专人负责警戒，无关人员不穿越；拆除的料具要统一吊运，不抛掷；架上翻板，应先清理架板上的杂物。

5.楼层堆物，距边沿距离应大于1.5m。

6.上下传递，特别是易滑的材料，绳结必须系牢；吊运散料要装箱笼，运长料要捆绑牢固，掌握重心，使吊物平衡。

（三） 高处坠落事故伤害及防护（15分钟）

事故原因

1、李×违章冒险作业，在未系安全带、没有任何安全防护措施的情况下进行高处临边悬空作业。 
       2、李×安全意识不强，未能充分认识危险性。

事故教训 
      1、临边作业必须有可靠的防护措施。 
      2、加强对作业人员的安全教育，杜绝违章行为。

请大家思考（互动环节）：这个事故发生的原因是什么？

思考：类似的工程事故有哪些？

【案例分析】

发生事故地点：天津发电一厂工程施工现场。

主要原因：违章交叉施工

伤亡情况：死亡１人；

事故简要经过：架子工ｘｘ、马ｘｘ等三人拆除11号炉钢架２ｍ柱顶部脚手板，邱ｘｘ在０ｍ负责监护。马ｘｘ、王ｘｘ上到８ｍ层发现6.2ｍ层有３人干活，就告诉他们躲开，上边要干活（拆手板）然后继续往上去，到达28.9ｍ处，剪断固定脚手板的铅丝后，准备转到一侧再往下放，在准备转身时木板失手，木板掉在８ｍ处的槽钢上折成两段，一段砸在6.2ｍ层干活的郭ｘｘ（男，35岁，焊工）头上，经抢救无效死亡。

# 【事故原因】

1.拆脚手板时违章作业失手，木板坠落伤人，是事故发生的直接原因。

2.监护人失职，下面有人干活制止不力。

3.在拆除前已告诉郭ｘｘ等人躲开，但他们没有及时离危险地区，也未带安全帽，是事故发生的主要原因。

# 【防范措施】

1.高处拆下的物料应采用安全绳绑牢传递，不得往下扔。

2.施工现场应设置围栏和标志上下作业经检查确认在各层平台上施工人员全部撤离后，方能进行拆除工作。

3.拆除作业现场必须设认真负责的监护人。

4.上下交叉作业应有隔离措施。

5.进入施工现场必须带安全帽。

（四）机具和起重伤害及防护（15分钟）

请大家思考：这个事故发生的原因是什么？（互动环节）

事 故 原 因：

1、钢筋班作业人员违反操作规程，将不同长度的钢筋混捆混吊，钢筋捆绑不牢固，存在漏绑现象。

2、唐××在起吊物下行走。

3、钢筋吊运安全管理存在漏洞，未使用专业人员捆绑钢筋。

4、起重指挥违反塔吊安全操作规程，对起吊物检查不仔细。

事 故 教 训：

1、特殊工种必须持证上岗，严格按操作规程作业。 
       2、作业时必须严格遵守安全作业规章制度，严禁违章作业。 
       3、禁止人员进入起重吊装作业区域。

- 在工地上有哪些常见的机械伤害？（互动环节）

【案例分析】 2006年3月4日13时左右，由A建筑公司承建、B建设监理公司监理服务的某高校一栋六层的学生公寓楼，在用塔吊进行东南角第二层预应力空心楼板吊装时，当空心楼板吊到约4.5m高的位置，由于塔吊司机收塔吊小车的速度过快，致使预应力空心楼板碰撞外脚手架而掉下来，砸死了正在下面挂起吊的两个民工，造成了一起2人死亡的四级重大安全事故。

# 【事故原因】

1、违章操作。因为吊装预应力空心板不是采用钢丝绳捆绑，而是采用钢筋做成的“S”钩直接钩在预应力空心板两端的孔内。

2、塔吊指挥人员无证上岗。

3、作业人员的安全教育不到位。

4、作业人员安全意识太低。

# 【防范措施】

1、按章操作。严格按操作规程对所起吊的构件进行捆绑且要注意绑扎点的位置。

2、起重吊装的指挥人员必须持有效证上岗。这样他才懂得什么情况可以起吊，什么情况不能起吊，对于不能起吊的情况坚决不能起吊。操作人员必须按指挥人员的信号进行作业。

3、加强作业人员的安全教育与培训。根据《建设工程安全生产管理条例》规定：“作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业”。因为只有经过教育培训，至少懂得安全生产的基本常识，至少懂得如何保护自己不被伤害。

【常见机械（起重）伤害事故】

建筑工程施工机械伤害有：起重机械伤害、提升机械伤害、土方机械伤害、搅拌机械伤害、其它机械（如钢筋机械、木工机械、装修机械等）伤害。

起重机械伤害有：断绳脱钩伤害、吊物坠落伤害、碰撞伤害、倒塔坠臂伤害等。

（五）触电伤害及防护（15分钟）

触电伤害是指人体与带电体接触所造成的人体伤害，包括雷电伤害。

【案例】 某市一五星级酒店二次装修时，一装修工早上上班比较早，使用电锤时触电，当其他同事发现时，已全身乌黑、触电身亡。经查：该装修工施工现场昏暗，地面十分湿润、局部有明水；作业面距开关箱比较远，该装修工自带花线接长，花线直接在地上拖，花线上有二处不明显的破损；开关箱上无锁、开关箱内无漏电保护装置。

【事故发生原因】

独自一人作业，发生事故无人知晓；无漏电保护装置；违规使用花线且使用破损的花线；电线及线路架设和照明没有按规定。

【触电伤害形式】

发生触电伤害的形式可归纳为三类：①直接与带电部分接触而发生触电；②人体进入接地体流散电场而触电；③接近高压带电体而产生电弧放电（包括雷击）。

【触电伤害防范的措施】

1.注意绝缘保护。手持电动工具作业人员必须按规定穿绝缘鞋、戴绝缘手套等防护用品。

2.遵守操作规程。用电有问题找专业电工，不擅自处理、更不能擅自拆除；漏电保护器发生跳闸时，不能强行合闸，应由电工查明原因、排除故障后才能使用；不私接电源，任何外露的通电线路上严禁乱打乱挂任何物体。

3.作业场所应保护好线缆，防线缆破损漏电伤人。施工现场临时用电采用橡皮或塑料线时，应架空铺设，不得拖地铺设。

4.施工现场开关箱应防雨、防尘、加锁。开关箱内不准存放任何物品，周围不准堆放杂物；施工现场每台用电设备都必须采用“一机一闸一漏一箱”、禁止一闸多用。

5.不得将裸线直接插入插座。

6.手持电动工具自带软线缆不得接长。当电源与操作场所距离较远时，应采用移动式电闸箱解决。

7.发现电线接头裸露或破损时应及时报告，由电工解决，不得擅自处理。

8.隧道、人防工程或潮湿环境等场所应采用安全电压照明。

9.预防雷击和高压电弧伤害。打雷时不接打手机；高压线一侧作业时，必须保持水平安全操作距离等。

七、本课小结【5分钟】

本次课通过案例介绍了常见（五大类）伤害事故的类型和防护措施。通过学习，希望大家进一步掌握了施工过程中的安全知识和事故防范的技能。我们再次强调，在以后的工作当中，应做好三个方面：增强安全意识、掌握安全知识和提高防护技能，在生产作业中做到“不伤害自己，不伤害别人，不被别人所伤害”。

八、作业布置

1、对任意一个建筑工地进行走访，观察存在些什么样的安全隐患。

2、对建筑工地上的建筑工人进行访谈，询问其对建筑安全生产的认识情况。

九、后记

本单元设计特点在于学生在案例任务驱动下，结合问题式的引导，主动进行思考，从而达到实现探究式学习的目的。